VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di POZZETTO DI ISPEZIONE in pressione con innesti maschio femmina per tubi in c.a.t. Ø … cm, in calcestruzzo armato  RcK 40 N/mm2 (C32/40), di dimensioni interne di cm ....x....x....h, completo di dadi in acciaio inox annegati nel getto per ancoraggio della piastra al pozzetto, compresa la piastra di copertura (cieca o con il chiusino in ghisa Ø 60 cm a tenuta annegato nel getto) predisposta con idonei fori per inserimento delle barre filettate e dadi in acciaio inox per ancoraggio della piastra al pozzetto, compresa la relativa guarnizione a tenuta da posizionare sul perimetro del pozzetto; il tutto opportunamente dimensionato per sopportare i carichi esterni di prima categoria secondo D.M. 14.01.08 e la pressione interna dell’ acqua, marcati CE secondo UNI EN 1917.