VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di PROLUNGA per allacciamento fognatura in calcestruzzo armato vibrato Rck 40 N/mmq (C32/40), di dimensioni interne di cm 120 x 70, altezza utile di cm …, spessore delle pareti di cm 8, convenientemente armato con acciaio B450C per sopportare i carichi esterni di 1° categoria, compresa la piastra di copertura con foro dim. cm 50 x 50 per chiusino.