VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di POZZETTI PREFABBRICATI per sifoni di canalette e tubazioni irrigue, di dimensioni interne ... x ... cm, in calcestruzzo Rck 40 N/mm2 (C32/40) armato con acciaio B450C secondo D.M. 14.01.08, marcati CE secondo UNI EN 1917, costituiti da elemento di fondo diaframmato per innesto tubi (o pozzetto con innesto maschio-femmina per tubi in c.a.t. Ø...... cm), elemento di testa, più eventuali prolunghe intermedie ed eventuale piastra di copertura, per la realizzazione di sifoni di canali prefabbricati compreso il raccordo sottostante alle tubazioni e il raccordo superiore alla canaletta.