VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di POZZETTI PREFABBRICATI per tubazioni irrigue, di dimensioni interne cm 90X90, in calcestruzzo Rck 40 N/mm2 (C32/40) armato con acciaio B450C secondo D.M. 14.01.08, marcati CE secondo UNI EN 1917, costituiti da un elemento di fondo normale con apertura per innesto tubi (o pozzetto incorporato sul tubo), più eventuali prolunghe intermedie ed elemento di testa completo di paratoia in lamiera zincata e telaio in ferro incorporato nel getto, compreso il raccordo sottostante alle tubazioni.